广东省灭火救援指挥中心升级改造项目

（现场指挥部车组建设项目）技术需求

| 包组号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱通信车 | 辆 | 1 |
| 2 | 指挥中心配套补充设备 | 批 | 1 |
| 3 | 电源车 | 辆 | 1 |

包1：方舱通信车

| 分项名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘选择 |  |  |  |
| 底盘车辆 | 1、驾驶室：4点式机械悬挂驾驶室，可调节舒适座位 2、外形尺寸不低于：11880x2500x3715mm（长x宽x高） 3、轴距不低于：6350 mm+1350mm 4、后悬：2770 mm 4、发动机功率：不低于450马力/330kW 5、载荷：前桥载荷：不低于7100 kg，后桥载荷：不低于19000 kg，允许总重不低于：26100 kg 6、最高车速不低于：120 km/h 7、最小转弯半径不大于： 12.7m（轮边） 8、前后气囊悬挂，底盘涉水高度500mm，最小离地间隙263mm | 套 | 1 |
| 车辆改装 |  |  |  |
| 方舱 | 1、整车尺寸：长小于等于12米，宽小于等于2.5米，高小于等于3.9米。 2、厢体设计使用年限15年；工艺为大板方舱；方舱导热系数≤2.5W/㎡，表面平整度≤1.0mm/㎡。 | 套 | 1 |
| 空调油机室 | 空调油机室（长1470mm*宽2390mm*高2630mm）采用钢管焊接整体框架，通过拉铆或焊接的形式组成，整体与舱体保持一致。空调和油机对应位置开散热百叶窗（宽500*高640mm）和维修门（宽900*高1900mm），配置防鼠网。 | 套 | 1 |
| 中隔板 | 会商区和操作区的中隔板，用铝型材骨架包覆PU皮革或其他装饰材料。 | 套 | 1 |
| 侧滑门 | 舱内手动侧滑门1个，用于会商区和操作区的通行。 | 套 | 1 |
| 会商区双侧拉厢体 | 两侧侧拉各1000mm，含双侧拉厢体和整套侧拉机构，采用电动/手动侧拉机构。 | 套 | 2 |
| 双侧扩展和控制 | 1、导轨采用特种材质钢，经特殊加工工艺处理，滑轨强度大，不变形； 2、扩展机构含电机，齿轮、齿条、电机和控制系统。采用先进的PLC控制系统，能够实现一键自动扩展、收拢以及地板升降调平；具有无线、有线等多种控制方式，还可进行单侧扩展，同步举升的操作。 | 套 | 1 |
| 舱门 | 门体上安装不锈钢方舱门锁1套，含逃生内开装置。门上边沿安装1个门限位。门体上安装1个不锈钢上车扶手。 | 套 | 1 |
| 手动抽拉登舱平台 | 需满足舱体在扩展和撤收两种状态下，人员均能正常出入会议区，在扩展右侧舱后部及侧壁分别设置侧门，配置手动抽拉登舱平台，平台内设置抽拉登车梯，登车梯采用不锈钢型材制作，踏板（可采用1.2mm厚不锈钢板）冲翻边防滑孔，为便于收藏，采用折叠抽拉式结构。 | 套 | 1 |
| 登舱梯 | 用于登上舱外设备修理门用，采用铝型材梯框型材和踏步型材铆接而成。 | 套 | 1 |
| 登顶梯 | 用于登上舱顶使用，登顶梯采用专用铝型材梯框型材和踏步型材铆接而成。固定安装，确保安全性。 | 套 | 1 |
| 机柜维修门 | 对开门,用于机柜设备检修。配备防水密封条，配备防雨棚。 | 套 | 1 |
| 外推窗 | 一体式外推窗，窗框铝型材结构，同时配备纱窗及窗帘。 | 套 | 6 |
| 副车架 | 采用钢焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈，并喷防锈漆处理。 | 套 | 1 |
| 裙舱 | 围舱采用方管骨架钢板焊接结构，裙舱门采用钣金结构，专用胎具组焊，校形，打磨。 | 套 | 1 |
| 裙舱储物柜 | 储存工具等物品，安装于汽车大梁上。 | 套 | 1 |
| 后保险杠 | 分体式后保险杠，采用钢骨架结构，转角采用弧形造型。 | 套 | 1 |
| 油机维修架 | 用型钢和钣金折弯焊接而成，利用轴承把油机抽拉维修，有限位功能。整体喷黑色漆处理。下方安装减震装置。 | 套 | 1 |
| 空调架 | 由槽钢和折弯钣金焊接而成，磷化、喷涂黑色漆。 | 套 | 2 |
| 电视墙 | 用钢管焊接或铝型材螺接的形式，集成电视、车内音响安装。安装后外部做装饰板。 | 套 | 1 |
| 背景墙 | 主席座位后面背景墙，根据用户需求定制颜色及字样。 | 套 | 1 |
| 车外显示屏罩 | 车外显示屏防水、防尘罩，提供显示屏安装位置并可观看显示内容，安装时需考虑后续维修打开等方便操作。 | 套 | 1 |
| 折叠会议桌 | 会议桌采用刨花板制作。 桌面可折叠，中间设置电源信息接口盒。 | 套 | 1 |
| 会议座椅 | 超纤皮高级定制电动座椅，防污染、耐轻度泼水工艺，可电动调节前后移动、俯仰角等，确保座椅舒适性。扩展舱收舱状态，座椅可朝向车头观看32寸辅助屏，能留出一定的人员走动空间。 | 套 | 9 |
| 折叠座椅 | 定制包皮折叠座椅及小桌板。 | 套 | 4 |
| 附件柜 | 采用钣金喷粉结构，造型美观，推拉门结构。 | 套 | 1 |
| 风道系统 | 整体式风道系统，造型精美，模拟自然风。风道由玻璃钢或钣金形式制作。 | 套 | 1 |
| 茶杯柜 | 下部钣金焊接，上部CNC铝成型。具有储物、放置茶杯、充电接口、手咪通话等功能。配备车载冰箱。 | 套 | 1 |
| 车内灯饰 | 1、顶部采用一体式顶灯，左右侧壁及风道安装装饰灯。 2、定制车内交直流混合LED照明，会议区照明分组，根据需要可调节亮度。配备的LED和日光照明灯在离地0.8米的水平面上要求不低于50lux | 套 | 1 |
| 车载机柜 | 19英寸标准机柜，包括底部减震器和顶部减震器。机柜侧装饰板采用实木板外包皮革。 | 套 | 3 |
| 操作台 | 采用刨花板桌面。 | 套 | 1 |
| 操作座椅 | 定制座椅，底部固定，可旋转、前后移动。 | 套 | 2 |
| 储物柜 | 设备区整体储物柜，骨架式钣金结构，喷粉处理。 | 套 | 1 |
| 油漆及外饰 | 根据客户要求的效果图定制颜色和彩条。 | 套 | 1 |
| 信号电源接口窗 | 1、根据需要布置电源信号接口； 2、外接面板要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均作有详细的标识。根据用户需求定制电源接口、视音频接口、网线接口、电话线接口、光纤接口等，数量根据业务量进行配置，满足应急现场和日常使用。 | 套 | 1 |
| 整车内饰 | 内饰采取3M或LG壁纸，采用优质防滑地板革，内部美观、大方。采用实木或型材装饰条。 | 套 | 1 |
| 通信系统 |  |  |  |
| 卫星通信系统（双模静中通） | 一、 双频静中通天线： 1. 跟踪信标及载波混合搜索 2. 全自动一键对星 3. 卫星天线支持一键切换Ku频段卫星及Ka频段卫星 4. 天线形式 偏馈式，碳纤维抛物面式 5. 等效口径 ≥1.2米 6. 工作频率 KU：发射（Tx）13.75~14.50 GHz; 接收（Rx）10.70~12.75 GHz KA：发射（Tx）29.00~31.00 GHz; 接收（Rx）18.70~21.20 GHz 7. 天线增益 KU：发射42.00dBi@14.25GHz; 接收41.00dBi@12.50GHz KA：发射48.70dBi@30.00GHz; 接收45.20dBi@20.00GHz; 二、卫星功放/40W： 1. 输入/输出频率：950-1450 MHz / 14.00-14.50 GHz 2. 本振频率 :13.05GHz 3. 输出功率:≥46dBm 3. 线性增益:65dB 4. 本振参考:10MHz 5. 供电电压 :48VDC 6. 输入输出驻波比:1.5:1 7. 具备型号核准证 三、LNB ： 1. 输入频率: 12.25～12.75GHz 2. 输出频率 :950～1450MHz 3. 本振频率: 11.3GHz 4. 噪声系数: 0.8dB 四、软波导： 1.频段：10.70~15.0GHZ 2.电压驻波比：1.15 3.插入损耗：0.50Db/m 五、调制解调器1： 符合消防部局卫星规范； 1. 数据速率 ：24kbps ~ 22Mbps 2. 调制方式 ：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK 3. 编码方式 ：LDPC+BCH、TPC 4. FEC 编码码率 ：1/2、3/4、7/8 5. 输出频率范围 ：950-2150MHz，1Hz 六、调制解调器2： 最大下行速度可达到4 Mbps,最大上行速度可达到 2 Mbps,适应性编码和调制 (ACM), 植入式 CPU，支持动态链路分配，支持多种应用 1.支持协议：带有TCPA功能的UDP/TCP/IP 内置DHCP 服务, 可设置 IP address, IP 组波2.GRE 隧道 (no TCPA) 3.调制和编码配置：QPSK, 8-PSK 和 TPC 4.IF接收发射频率：接收 1550-2050 MHz/传输 950-1450 MHz 5.RF输入阻抗：75 Ohm 6.输入信号电平：-65 dBm 到 -20 dBm 7.数据特性：带TCP加速、DHCP、NAT、功能 七、双星双模切换器： 1. 支持卫星IPSTAR和部局卫星 2. 一键切换:支持 3. 输入信号变频 :支持 4. 输入信号 :一分四 5. 输出信号:二选一 6. 额定电压 AC 220V； 7.支持一套天线，一键切换Ku频段传统卫星以及Ku高通量卫星通信系统。 八、高通量通信费 1.含3年上下行2M通信费 | 套 | 1 |
| 部局轻型卫星便携站（Ku） | 1、音视频调度：能实现与部消防局双向720P及以上的音视频会议，能接入消防应急通信视频系统、实战指挥平台等，可以将视频信息投送至现场大屏幕； 2、网络管理：能够接入部消防局新网管系统，支持二级网管管理，中文界面。终端融合卫星网、Wifi/交换、路由服务等模块； 3、供电管理：支持220V交流和24V直流二种供电方式。功放和主机一体化供电；直流供电时支持所有设备统一供电和卫星通信、网络通信、应用服务等单独供电，可以根据电池电量，停止非核心服务，增加卫星通信时间；支持不中断卫星通信的情况下，更换电池或外接电源； 4、整机满足三防要求，防护等级不低于IP67。 5、通信主机 1）面板接口：卫星网天线收发接口×2、Wifi天线接口×1、直流电源接口×1、交流电源接口×1、视频接口DVI×2、SDI×1、音频IN×1、音频OUT×1、RJ45×1、V.35接口×1、GPS/北斗天线接口×1； 2）调制解调器： A）具有独立网管信道，可接入部消防局新卫星管理平台； B）支持SCPC和TDMA混合组网模式，可以自由切换； C)业务信道：Eb/N0≤3.5dB（误码率优于1×10-6，LDPC，QPSK，3/4）； D)调制解调方式：前反向支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK； E)支持网状网、星状网和混合组网； F)业务信道支持扩频模式，扩频比支持1、2、4、8，安全可靠，抗干扰能力强； G)中频范围：950MHz~2150MHz； H)支持TCP加速功能； 3)会议终端： A)能实现与部消防局双向720P及以上的音视频会议，能接入消防应急通信视频系统、实战指挥平台； B)对不同制式的图像进行融合，对通信协议进行转换； C)音视频切换功能，实现视频的浏览、上传等，可以将视频信息投送至现场大屏幕； D)视频格式：支持1080P60fps、1080P30fps、720P30fps、4CIF、CIF、QCIF视频分辨率；视频协议：支持H.264 High Profile视频编解码算法，编码码率128kbps～8Mbps的编码码率； E)音频协议：支持G.711A/U、ADPCM、G.722音频编解码算法； F)软件功能：视频浏览、图片抓拍、录像放像、语音对讲、电视墙管理；用户管理、认证管理、权限管理、设备管理、网络管理、日志管理； G)控制端：PC电脑B/S客户端、IOS App、Android App； H)包含1路3G-SDI高清视频输入接口，满足高清摄像机到终端的长距离无损传输。 6、便携式天线 天线和通信主机采用一体化设计。 1）电气性能 工作频率：发射：14.0～14.5GHz；接收：12.25～12.75GHz； 天线增益：发射≥38+20lg(f/14.25) dBi，接收≥37+20lg(f/14.25) dBi； 交叉极化隔离度≥30dB； 极化方式：线极化； 收发隔离≥85dB。 2）机械性能 等效口径≥0.75米,应符合卫星运营商的入网要求，特别偏远地区可适当增大天线口径（重量可适当增加）； 转动范围： 方位转动范围：±60°（支持微调，精度小于0.5°）； 俯仰角转动范围：0-90°（支持微调，精度小于0.5°）； 极化转动范围：±90°内可调。 材质：碳纤维； 3）环境性能 工作温度：-40℃～+55℃； 相对湿度：5%～100%； 工作海拔高度：5000米以下； 7、Ku功放模块 1）输出接口：波导，WR-75； 2）转换增益：65dB； 3）相位噪声(SSB)：符合IESS-308； 4）输入接口：N Type，female(50欧)； 5）RF频率：14.0到14.5GHz； 6）输入阻抗：50Ω； 7）P1dB输出功率：不低于39dBm，8W； 8）输出VSWR：2.0:1； 9）杂散发射 EIRP值：不低于IESS相关标准； 10）10MHz参考源：外置； 8、LNB模块 1）输入频率：12.25～12.75GHz； 2）输出频率：950～1450MHz； 3）功率增益：60 dB； 4）噪声系数：0.8dB； 5）振幅/频率特性：±5dB（全频段）； 6）输出端电压驻波比：＜2.3：1； 7）本振频率：11.3GHz； 8）10MHz参考源：外置； 9）本振相位噪声：-80dBc/Hz（1kHz），-85dBc/Hz（10kHz）； 10）电源（v）：12-24V； 9、电缆及接头模块 提供便携站所需的射频馈线、接头、分合路器等； 10、电源模块 1）配备2块便携站所需的电池以及充电线等配件； 2）支持电池、市电、油机供电； 3）电池供电不少于4小时，充电时间不超过2小时。 11、装备携行要求 1）便携站设备采用天线和通信主机一体化设计。全部设备由两个背负包组成，可快速深入灾害现场内部，将受灾情况、视频等信息第一时间利用卫星网传输至现场指挥部和后方指挥中心。随行第一搜救队进行通信保障； 2）第一背负包为通信主机和移动终端，主机为一体化设计，集成设备包括：卫星网通信设备、视频会议设备、无线网路由设备、IP加速设备、电源管理设备、电池等；移动终端为三防平板电脑； 3）第二背负包为便携天线、电源模块、馈线等； 4）通信主机及天线设备重量不大于18kg（采用8W功放），可由1-2人背负携行； 5）可快速架设和撤收，两人配合可在5至10分钟内完成架设，达到正常传输效果； 6）背负包具有防水密封功能，具备在雨中行进5小时以上的防水能力。 12、可接入消防救援队伍卫星网关和指挥视频系统。 | 套 | 1 |
| 卫星通信系统（Ka静中通卫星天线） | 一、双用双频车载卫星天线 1. 跟踪信标及载波混合搜索； 2. 全自动一键对星； 3. 卫星天线支持一键切换Ku频段卫星及Ka频段卫星； 4.自动对星时间：小于3分钟； 5.天线形式：偏馈式； 6.等效口径≥ 0.8米； 7.工作频率：Ku波段 发射(Tx) 14.00-14.50 GHz 接收(Rx) 10.70- 12.75 GHz； Ka波段 发射(Tx) 29.46-30.00 GHz 接收(Rx) 18.70- 20.20 GHz 8.天线增益: Ku波段 发射(Tx) ≥39.12dBi@ 14.25GHz 接收(Rx) ≥38.08dBi@12.50GHz Ka波段 发射(Tx) ≥45.41dBi@ 29.73GHz 接收(Rx) ≥41.83dBi@19.70GHz； 9. 自动对星功能天线防护等级不低于IP68； 10. 自动对星功能天线重量≤10公斤； 11.含相关控制软件. " 二、中星16调制解调器 符合高通量卫星规范，含卫星调制解调器，4W功放及LNB，支持跨波束业务切换、支持互联网和专网同时接入； 1.频率范围:默认950～2150MHz， 2.配合4瓦或更高收发信机； 3.双模TDMA/SCPC回传； 4.最高上传下载速率150Mbps/10Mbps(TDMA)；150Mbps/100Mbps(SCPC)； 5.4G-LTE中继/IP中继； 6.支持VLAN； 7.支持机载、车载、船载动中通波束切换； 8.发射输入信号75欧姆F型连接头； 9.直流供电，中频S波段10MHz外参考； 10.接收输出信号75欧姆F型连接头； 三、便携式L波段频谱仪 1. 频率范围（Frequency Range） 优于 50MHz ～ 2600MHz 2. 扫频宽度 1MHz ～ 50MHz 3. 调谐步长（Tuning Step Size） 50Hz ～ 1MHz 4. 输入信号范围（Input Signal Range） -80dBm ～ -25dBm 四、路由器 1. 固定端口：4个GE，1个GE光，8个GE（支持切换为WAN口） 2. 扩展模块 槽位：2×SIC 3. 包转发率 2MppQos支持 可提供完善的QoS机制：支持PQ，CQ，WFQ，CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence，802.1P，DSCP，MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制 4. 网络安全 支持MAC，802.1x，Portal认证，广播抑制，APP安全，本地认证，AAA认证，RADIUS认证，包过滤防火墙，防火墙安全域，国家秘密规定加密算法 五、功分器 1. 输入频率 :700-2150MHz 2. 输入与输出信号损耗:优于0dB+1．5dB(LOSS) 3. 插入损耗 <0.5dB/1dB(最大值) 4. 隔离度:20dB(典型值) 六、防止卫星天线相互干扰： 防辐射涂料，抗电磁波涂料，工程防辐射涂料，起防辐射，频闭电磁辐射，信号屏蔽，抗电磁波干扰和防静电功能 | 套 | 1 |
| 北斗三号车载机 | 1、产品特点： Ø 北斗三号民用RDSS通信； Ø 北斗三号民用RNSS定位； Ø 支持磁吸、固定安装等多种安装方式； 2、主要功能 具备报文通信功能； 具备位置报告功能； 具备应急搜救功能； 具备广播电文接收处理功能； 具备管理功能。 3、环境适应性 a)工作温度范围：-20℃～+70℃ b)存储温度范围：-40℃～+85℃ c)防水防尘等级：IP67 4、供电 DC9~32V 5、主要技术参数 a)接收信号类型：S2C_d、S2C_p、B1I、B1C; b)发射信号类型：Lf1，Lf2; c)接收灵敏度 北斗三号RDSS电文支路：对于专用段24kbps信息， 信号电平≤156.8dBW时，误码率≤l×10-5。 d)同时接收波束个数：≥14; e)发射功率EIRP值：OdBW-lOdBW; f)首次捕获时间：≤2s; g)失锁重捕时间：≤ls; h)北斗三号单次报文最大长度：1000字(14000bit)。 | 套 | 1 |
| 电视接收系统 | 1、接收频段11700-12200MHZ；工作温度：-40—+70℃；工作湿度：95%（40℃）；增益：35dbi； 2、在运动中接收卫星电视节目，含天线和接收机。 | 套 | 1 |
| 高清指挥视频终端 | 1、能够接入总队的融合通信平台； 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 3、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率； 4、视频标准：支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议； 5、支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF等分辨率； | 套 | 2 |
| 4G车载视频终端 | 1、 能够接入总队的融合通信平台； 2、 视讯通信标准:ITU-T H.323协议、SIP协议； 3、 视频标准:H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile 多码流技术 ； 4、 视频特性:最高图像编码分辨率：1920×1080； 5、 视频编码分辨率:高清：1080P、1080i、720P、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO | 套 | 1 |
| 数字集群车载电台 | 1、车载台具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》； 2、车载台具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； 3、车载台具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54； 4、车载台内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于4.0； 5、车载台支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音； 6、支持振铃音量、话音音量可调；支持快速选择通话组； 7、对讲机内置定位模块，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询等功能； 8、车载台支持中文短信收发功能； 9、车载台具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.8英寸; 10、车载台支持唯一身份码和多个组号； 11、支持PDT制式，频率范围：350-400M。 | 套 | 2 |
| 370M移动基站 | 1、制式：PDT；频率：372-386MHZ，具备无线电发射设备型号核准证； 2、载频数：4； 3、单载频最大功率：≥40W 4、支持单呼、组呼、动态重组等集群功能； 5、整机防尘防水等级：不低于IP65； 6、供电方式：具有DC24V或DC48V，外置电源转换模块支持AC220V； 7、满足19英寸机柜安装； 8、基站采用一体化结构设计，节省车载安装空间，并具有一定的抗震能力,能够在车辆行驶过程中保持正常工作； 9、整机重量不大于26kg； 10、设备采用安全加密技术，具备鉴权、端到端语音/数据加密等功能 | 套 | 1 |
| 防爆数字对讲机 | 1、对讲机具有国家强制性产品（3C）认证证书，其中证书中标注的防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T155°C（可燃性粉尘）。 2、对讲机内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，便于选择多种佩戴模式； 3、对讲机支持通知提醒功能，当对讲机存在未接呼叫业务时，可在对讲机待机界面会生成未接呼叫业务的通知提醒，用于提示用户； 4、对讲机音量和信道切换按钮采用旋钮模式，可循环切换不同的组呼联系人； 5、对讲机支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音； 6、对讲机具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.8英寸，显示屏文字显示≥6行； 7、支持PDT制式，频率范围：350-400MHz，信道容量：≥1024； 8、频率稳定度：≤±1.5ppm；数字接收灵敏度：≤ 0.3μV（BER5%）；输出功率：最高功率不大于3W， 最小功率不小于1W； 9、ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level4）； 10、防尘防水：≥IP68； 11、符合国军标GJB 150A-2009； 12、每台对讲机配备原装有线防爆耳机1条，原装备用防爆电池1块。 | 套 | 50 |
| 氢气级防爆数字对讲机 | 1、对讲机具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》； 2、对讲机应具有国家强制性产品（3C）认证证书，其中证书中标注的防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T120（爆炸性粉尘）； 3、防尘防水等级≥IP67； 4、对讲机具备多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、模拟集群、PDT数字常规和PDT数字集群4种工作模式； 5、对讲机需具备倒放触发告警功能，并且倒放倾斜角度可以通过软件配置； 6、对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.8吋，显示屏文字显示≥6行； 7、PDT制式，频段350-400MHz，信道容量：≥1024，组群：≥64（每组群≥128个组）， 8、重量（带标配电池和天线）：≤500g 9、每台对讲机配备原装有线防爆耳机1条，原装备用防爆电池1块。 | 套 | 30 |
| 窄带自组网中继台 | 1、▲无线组网功能：可支持最多31个节点设备实现链状、网状、星状或混合类型的无线自动组网，提供相关证明材料； 2、语音业务：支持1路半双工语音组呼业务。通过外接手咪设备，可以实现半双工语音通话业务； 3、通话定位功能：内置GPS定位模块，任何一台终端只要按PTT讲话，其他终端全部可以分辨其基本方位，距离自己多远； 4、▲工作频率范围：350-400MHz；信道间隔：12.5kHz；工作带宽：25kHz；能够接入PDT标准制式数字终端，提供相关证明材料； 5、▲设备需支持链路备份功能，设备含GSM模块，可插入GSM卡，当链路断开后可以启动GSM公网链路进行链路恢复，提供权威机构颁发的检测报告证明； 6、设备需支持通过外接手麦进行语音对讲，提供权威机构颁发的检测报告证明； 7、设备需支持无线专网中继通信功能，任意一台自组网设备为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网。提供权威机构颁发的检测报告证明； 8、设备需支持至少两种电池电量显示方式，提供权威机构颁发的检测报告证明； 9、▲可通过外接设备，实现自组网与PDT集群系统的互联互通，实现1路半双工的语音通话组呼，提供权威机构颁发的检测报告证明； 10、▲所投语音自组网基站产品须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67，并提供检测报告。 配备背包及运输箱，便于携带。 | 套 | 3 |
| 多模智能终端 | 1、具备370MHz频段应急无线电频率的“无线电发射设备型号核准证”； 2、工作模式：设备支持“公网+PDT+Wifi”三合一的网络接入功能，符合标准PDT(或DMR)协议，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、数字常规、数字集群和宽带公网4种工作模式； 3、防尘防水：≥IP68； 4、支持集群组呼、广播呼叫、紧急呼叫、个呼、强插强拆等功能； 5、主屏幕尺寸需满足：3.0寸≤主屏≤ 4.0寸，顶屏尺寸需满足：≤1.0寸；后摄像头像素：≥1300W； 6、终端须支持音量和通话组旋钮二合一； 7、对讲机具备智能快捷按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键操作；智能按键包括但不限于长按锁屏、熄屏时短按解锁、翻页、拍照界面短按拍照、录像界面短按录像等功能； 8、支持一键即通功能，无论使用公网还是专网网络，按下PTT即可通话，且只需使用同一个PTT按键； 9、支持北斗/GPS定位功能； 10、对讲机可在低温≥-20℃，高温≤55℃环境下正常工作；需满足1.5米高度跌落，外观无明显损伤并可正常开机工作；对讲机可暴露在强淋雨环境下正常使用； 11、支持与蓝牙耳机适配，支持与其它设备进行蓝牙文件传输，支持AMBE、NVOC声码器的PDT语言呼叫功能和切换功能； 12、每台终端配备原装耳机1条，原装备用电池1块。 | 套 | 16 |
| 宽带自组网车载中继台 | 实现事故现场到前方指挥部的宽带Mesh信号的自动覆盖，支持Mesh、4G公网(可扩充4G公网模块)/WiFi链路；配置不变的情况下，通过任意形态的Mesh设备进行无线中继多跳，多跳链路中的设备位置可以任意进行交换，具备网络自组织功能，各Mesh节点间支持链状、星状、网状等多跳组网，系统支持节点数不少于10个；需接入总队图综平台（图综厂家支持对接）和视频矩阵。 1、工作频段：可支持340M、580MHz、1.4GHz频段，可根据用户需求定制频段； 2、支持接入布控球、DV、IP摄像头、移动视频终端等多种音视频采集设备，传输高清图像，视频分辨率支持不低于1080P； 3、发射通道两发两收，接收灵敏度＜-105dBm，确保视频传输稳定性； 4、防护等级：≥IP65； 5、支持端到端QoS保障机制，HARQ重传机制，数据传输速率自适应； 6、设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，6跳时延不超过50ms； 7、设备传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6节点组网吞吐率不少于15Mbps； 8、设备支持COFDM、QPSK、16QAM、64QAM等多种调制方式； 9、具备4G公网/专网网口，可接入4G公网/专网网络，实现与其它网络互通； 10、具备较强的电磁兼容性和环境适应性； 11、网管支持可视化显示组网拓扑，显示节点名称、IP地址、链路质量等；网管支持工作频段、同步信息、wifi等系统参数调整，同时支持设备状态查看及版本升级等功能。配备运输箱，便于携带。 | 套 | 1 |
| 宽带自组网背负中继台 | 1、工作频段：可支持340M、580MHz、1.4GHz频段，可根据用户需求定制频段； 2、支持接入布控球、DV、IP摄像头、移动视频终端等多种音视频采集设备，传输高清图像，视频分辨率支持4K； 3、发射通道两发两收，接收灵敏度＜-105dBm，确保视频传输稳定性； 4、防护等级：≥IP65； 5、支持端到端QoS保障机制，HARQ重传机制； 6、设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，3跳时延不超过40ms； 7、设备传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6节点组网吞吐率不少于15Mbps； 8、自适应资源分配功能：根据网络实际分布和业务需求，能够自适应分配各节点资源，最大化系统吞吐率，保证业务的稳定流畅； 9、具备较强的电磁兼容性和环境适应性； 10、设备采用4G/5G先进技术，可搭载在高速飞行器上（超过200Km/小时）提供稳定数据、视频传输。配备背包及运输箱，便于携带。 | 套 | 4 |
| 宽带自组网手持中继台 | 1、工作频段同时支持512-582MHz和1430-1444MHz频段 2、尺寸：≤140×62×30mm，重量（含电池）：≤350g 3、设备组网功能：设备上电即可自组成网，开机组网时间不超过40秒，可以和传统的蜂窝无线网络、有线网络配合使用，并支持多种拓扑，应用灵活，适用各种复杂环境下的应用要求； 4、设备接口功能：支持USB、音视频接口、WiFi/BT等媒体接入，支持扩展网口，HDMI IN口； 设备显示和按键功能：能够实时显示网络和设备的状态信息，支持现场灵活配置设备； 5、▲手动调频功能：设备支持手动调频功能， 580M频段设备可调中心频率个数≥50个。需提供权威认证机构检测报告证明材料； 支持干扰检测及避让：设备支持智能避让干扰，可根据环境选择最佳频率，适应各种复杂环境下的组网通信。需提供权威认证机构检测报告证明材料； 6、▲保障机制：设备支持端到端的Qos保障机制。需提供权威认证机构检测报告证明材料； HARQ重传机制：设备之间具备混合自动重传机制。需提供权威认证机构检测报告证明材料； 7、远距离高容量传输：视距条件下，设备距离>2Km时，系统吞吐量大于20Mbps；（需提供第三方报告） 8、接收灵敏度：≤-100dBm@10MHz；（需提供第三方报告） 9、▲吞吐率：≥30Mbps；频谱效率： ≥3bps/Hz；10节点设备同频组网互通，并能进行1Mbps灌包；需提供权威认证机构检测报告证明材料； 10、防护等级：不低于IP67；（需提供第三方报告） | 套 | 4 |
| 移动指挥终端 | 移动指挥终端，搭载指挥调度客户端软件可实现音视频指挥调度； 1、屏幕尺寸：不低于13.5英寸；屏幕分辨率：不低于3000×2000； 2、核心/线程数：四核心/八线程； 3、摄像头像素：后置大于等于800万像素，前置大于等于500万像素； 4、指取设备：触摸控制（支持十点触控）； 5、内存容量：不低于8GB；存储空间：不低于256GB； 6、重量：不大于2kg； 7、电池供电：平板模式观看视频，续航能力不低于5小时，日常续航不低于17小时； 8、蓝牙：支持蓝牙4.1。 | 套 | 2 |
| 指挥调度平台软件 | 用于前方指挥部对通信现场各类图像、语音、数据的调度和统一管理，集成核心网、网管功能，实现现场通过各类无线链路接入网络的视频资源的统一融合指挥调度。 1、将语音调度、视频调度以及数据信息等多种业务进行统一呈现，统一管理，能将屏幕画面展现到前方指挥部大屏幕系统； 2、网管模块具备便捷高效的配置管理能力，拥有多样化的告警提示功能，可以对网络进行全方位监控。在安全网段内，浏览器可以随时随地接入网管系统进行查询和设备维护操作； 3、支持不同模式的无线集群系统接入，可完成移动性管理、呼叫控制、资源分配和数据库管理等功能，提供多种类型的多媒体集群业务，可以通过配置的移动对讲服务器完成多媒体集群对讲功能。 | 套 | 1 |
| 车载服务器 | 用于安装车内通信设备软件，满足车载通信设备集成需求，主流型号配置。2U/CPU:Xeon4112 4C_85W_2.6GHz/内存16GB/硬盘5*300GB/10K/12Gbps/SAS2.5RAID930-8i/2GBFlash/2*750W冗余电源/双口千兆网卡4口千兆自适应独立网卡/3年服务/阵列卡cache模式write back (RoHS) (REACH) | 套 | 2 |
| 商用密码加密网关 | 性能参数：防火墙性能：200Mbps，商密算法SM2+SM3+SM4加密流量：20Mbps，4G：不支持，WIFI：不支持。 硬件参数：规格：桌面型，内存大小：256M，硬盘容量：板载FLASH 64MB，电源：适配器，接口：5千兆电口。 功能描述：产品采用国家密码管理局颁布的SM2/SM3/SM4密码算法及协议，集VPN组网、路由、流控、防火墙与一体，满足异地机构分支国密互联需求。 含： 深信服MIG软件V6.0(*1套); 内置库升级费用(*3套); 部署服务(*1台); 技术支持服务(*3年); 产品质保(*3年); 软件升级(*3年); | 台 | 1 |
| 保障设备 |  |  |  |
| 车内会议摄像机 | 高清会议摄像机，1/2.8 英寸高品质CMOS 传感器，有效像素≥207万、16：9，镜头变倍20倍光学变焦，f=4.7～94mm；10倍数码变焦，视角2.9°(窄角）～55.4°(广角），光圈系数F1.6～F3.5，最低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)，2D&3D 数字降噪；白平衡：手动/自动/一键白平衡；视频接口DVI(HDMI)、3G-SDI、LAN，图像码流 双码流输出；视频压缩格式H.265、H.264；双码流输出，控制信号接口RS-232，带环通RS-232输出；水平转动 -170°～ +170°，俯仰转动 -30°～ +90°；水平控制速度0.1 ～100°/秒，俯仰控制速度0.1～45°/秒；电源适配器：输入AC 110V-AC 220V；输出DC 12V/1.5A；输入电流 1A(最大)，功耗 12W(最大)；.重量≤2kg；支持正装及倒装。 | 套 | 1 |
| 车顶前摄像机 | 30倍光学变焦，f＝4.5mm～135mm，SDI和IP双输出，15寸双层护罩，带雨刷，DC12V,485控制，带风冷加热模块，防护等级IP66 | 套 | 1 |
| 车顶后摄像机 | 影像感应器：1/2.8type EXmor CMOS；30倍光学，f＝4.3mm～129mm，SDI+IP双高清输出。铝合金结构设计，防水等级IP66，红外灯照射距离大于100米，具备雨刷功能，0° —360°连续无限位旋转。工作温度-35°C--+55°C | 套 | 1 |
| 照明布控球 | 1、 功能要求：支持4G无线图像传输、语音对讲、卫星定位、录像存储和远程云台控制。 2.、采用一体化集成设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、LDE照明等模块，配套专业安全移动电源箱。为用户提供高清、流畅、稳定的视频效果，能实现定位、应急、视频、云台操作、双向对讲等功能。提供夜间救援照明，满足夜间全黑情况下的抢修、抢险、救援等场合灯光照明使用，远距离画面清晰可见。为实现应急指挥的“通信畅通、现场及时、数据完备、指挥到位”提供技术保障。 3、摄像机参数：机芯采用1/2.8 ，最低照度彩色 0.001Lux（F1.2 AGC ON）、黑白 0.0002Lux(F1.2 AGC ON)；光学变焦30倍光学变倍 +12倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直'-30°到60°； 4、支持GB/T28181标准；支持分辨率CIF/D1/720P/1080P； 5、支持内置拾音器、手咪或蓝牙（三选择一，单声道）； 6、内置4G全网通模块，全网通双卡；支持APN和VPDN； 7、内置WIFI模块，支持802.11b/g/n 可连接热点使用手机、平板进行操作； 8、内置蓝牙模块，支持蓝牙4.0，支持蓝牙基本功能，支持蓝牙锁定一个布控球； 9、支持显示4G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，显示平台的连接状态； 10、红外夜视补光距离120米；激光夜视照射距离500米； 11、支持加热去雾，防止镜头内部起雾，支持远程控制除雾； 12、 移动电源箱支持纯视频模式下19小时以上，连续开起灯光情况6小时以上； 13、 切换供电方式（当设备由移动电源箱供电时，在3秒内连续按5次按键可切换至设备内置电池供电） | 套 | 3 |
| 混合高清矩阵 | 1、混合插卡式矩阵，采用纯硬件FPGA图像处理，无内嵌操作系统，安全稳定性强； 2、输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成； 3、输入输出≥36路，支持信号：CV、YUV、VGA、RGBHV、HDMI、DVI、SDI、HDBaseT、IP、FIBER光纤等信号的输入和输出，需提供CNAS授权的第三方检测机构的检验报告； 4、所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节，支持4K视频图像的输入输出； 5、▲具备冗余电源、电源模块支持热插拔； 6、支持大屏拼接分组，至少5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、缩放等功能，单块屏至少可同时开4个1080P画面，16个标清画面；投标人需提供拼接分组软件管理界面截图和输入输出板卡的彩页资料； 7、支持客户端图像预览功能，至少同时支持4路视频同时预览； 8、内嵌可编程中控功能，可编程控制接口至少具备2路RS232，1路RJ-45网络接口； 支持IPAD和win系统触控平板的直接控制和对周边设备的控制，和同品牌中控可实现双机热备功能。投标人需提供可编程模块彩页资料和CNAS授权检测机构的检验报告； 9、支持字幕叠加，字幕显示的位置、字体大小、颜色均可自定义调节； 10、▲支持软件端信号预切功能，在信号切换操作后确认完成才执行切换避免出现信号误切； 11、支持EDID读取、编辑、自定义、断电保护功能； 12、▲MTBF≥100000，需提供第三方检测机构的报告； 13、▲为确保系统自主研发产品，方便系统以后升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 高清录像机 | 视频输入：8路,HD-SDI接口；视音频输出：HDMI/VGA输出 1路，CVBS输出 1路；视频压缩标准：H.264；视频编码分辨率：1080P/720P/4CIF/CIF；硬盘驱动器类型：8个SATA接口,1个eSATA 接口；最大容量：每个接口支持容量最大4TB的硬盘；配4T硬盘 | 套 | 1 |
| 多路调音台 | 1.提供可选择线路输入和幻象供电的话筒输入可转换的至少6个平衡输入和至少4组RCA线路输入，至少6路平衡式线路电平输出； 2.内置DSP功能包括：AFS反馈抑制、声音自动暖和、自动增益控制、压缩、限幅、陷波滤波、带通陷波滤波和分频滤波器、参量EQ等； 3.频率响应（+/-0.5dB）：20Hz~20kHz； 4.动态范围：109dB A计权； 5.总谐波失真+噪声：≤0.003%，+4dBu，1kHz，0dB输入增益； 6.通道串扰：>80dB； 7.最大输入/输出电平：≥+20dBu（平衡接口），≥+20dBu（RCA）； 8.话筒前置放大增益：30~60dB； 9.幻象供电：+15V； 10.工作电压：100V~240V，50/60Hz； | 套 | 1 |
| 无线话筒套装 | 配置4支无线手持话筒，同时配置话筒三脚支架。 高亮度单色段式显示屏，可实时显示：电池电量、静音指示等；RF频率、通道等信息； 两节5号电池供电，持续动态工作时间大于等于15h，更换方便、快捷，经济；也可选配外部DC供电方式； 金属氧化管体、质感细腻； 具备电源开/关功能，休会期间关断设备电源，延长5号AA电池寿命，降低更换频率； 能快速、精确地锁定发射器频率； 轻触式电子硅胶话筒开关按键，自动消除开关时产生的冲击噪声； | 套 | 1 |
| 有线话筒组合 | 频率响应：20-20,000Hz；灵敏度：-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)；输出阻抗：≤200Ω；幻象供电：48V DC；收音头：20mm镀金电容音头；指向特性：超心型；最大声压级：130dB(1%T.H.D.@1kHz)；等效噪声级：≤18dBA；信噪比≥76dBA；传声器长度：220mm；输出方式高级三针卡侬插头，配2m话筒输出线 | 套 | 4 |
| 车内音响 | 兼容性：兼容每声道10-100W或4到8欧姆的放大器或接收器，50W IEC连续承受功率；额定阻抗6欧姆；驱动组件：两个以阵列形式配置的25.4毫米半球高音喇叭，一个178毫米high-excursion低音扩音器；尺寸：292毫米高x197毫米宽x90.4毫米长，格栅尺寸：332毫米高x237毫米宽，墙孔尺寸：295毫米高x201毫米宽；重量：每个重2.37公斤。 | 套 | 2 |
| 车内功放 | 尺寸：18.4cm宽x30.0cm深x7.7cm高；重量：1.5 kg；电源额定值：100-240V50/60 Hz, 400W；输入灵敏度：3.5mm输入：1Vrms，RCA输入：2Vrms；信噪比 (S/N)>100 dB；输出功率（连续平均）：100W/信道，最低为8欧姆，20Hz至 20kHz，不超过0.6%THD；温度范围0°C - 40°C。 | 套 | 1 |
| 车外功放 | 1.支持4路输出，每通道 300W； 2.具有AES和模拟输入接口； 3.具有超温、过流、过压保护功能； 4.频率响应：20Hz - 20KHz ( ±0.5dB)； 5.总谐波失真(THD)：0.2%； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz)：200 @ 8 Ω。 | 套 | 1 |
| 车外喇叭 | 带有车顶安装调整支架 承载功率：大于等于200W；阻抗：8Ω；声压级：大于等于115 dB；频响范围：大于等于200-5000 Hz。 | 套 | 4 |
| 监听音箱 | 频响范围：54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 接通电源：白色LED灯 类型：低音反射型 材料：MDF 配备拾音器。 | 套 | 1 |
| 交互式显示大屏 | 基本参数：触摸屏 红外触摸屏；书写方式 手指或书写笔；显示屏类型 单屏LED；显示屏尺寸 86英寸；音响：内置音箱（2×15W立体环绕声）；接口 USB3.0，USB2.0，HDMI，RJ45，LAN输出，VGA；操作系统 Android 8.0；存储 存储容量：16GB ROM；系统内存：3GB RAM；PC模块 CPU：A73*2+A53*2；GPU：MaliG51*4；屏幕参数：分辨率 3840x2160；亮度 400cd/㎡；响应时间 8ms；可视角度 178/178°，支持视频会议功能。 | 套 | 1 |
| 拓展舱显示屏 | 屏幕尺寸：不小于31.5英寸 分辨率不低于：1080p 视频接口：HDMI | 套 | 2 |
| 机柜三联屏 | 采用3块5英寸LED背光液晶面板，支持800×480分辨率、500cd/m²亮度、500:1对比度及水平140°与垂直120°宽视角。拥有高质量的SD、HD和3G-SDI信号输入，在多个播放器下可以保证色彩还原更准确。 输入: 3G-SDI X 1、HDMI X 1、CVBS X 1 、Auido (L/R) X 2 输出: 3G-SDI X 1、 HDMI X 1、Video X 1 音频: 立体声耳机输出X 1 | 套 | 1 |
| 车内LED条屏 | 最终安装和显示尺寸贴合车内环境，宽2000mm高200mm,拼接屏距不得有明显的间隙0.8CM内。 像数点间距小于等于 4.0mm 像素密度大于等于 62500Dots/㎡ 套件材料 聚碳酸脂PC 料 亮度 大于等于600 cd/㎡ 屏幕水平视角 大于等于120±10 度 屏幕垂直视角 大于等于130±10 度 | 套 | 1 |
| 车外显示屏 | 屏幕尺寸 不小于65英寸 屏幕比例 16:9 屏幕分辨率 3840×2160 高清格式 2160P 观看距离 3.5米以上 背光性能 LED背光源 | 套 | 1 |
| 显示器 | 1080p LED的高清屏 尺寸不小于22寸 | 套 | 6 |
| 光纤及线盘 | 200M多模野战光缆，增加光纤收发器一对，视频终端通过4G网络接入核心交换及火灾现场附近的通信运营商的光接入点。 | 套 | 1 |
| 工控机 | 19英寸标准2U机架式，配置不低于I7 CPU、8G DDR3内存、1*250G SSD系统盘、1*1TB HDD储存盘（支持热插拔）、2G 独立显卡；外部接口：至少包含1个电源接口、2个网络接口、2个串口接口、1个VGA口、4个USB接口、前置2个标准USB口；电磁兼容符合GJB151B-2013。 | 套 | 2 |
| 聚合路由器 | 1.能够接入总队的融合通信平台； 2.支持多4G链路聚合，支持不少于6卡4G链路捆绑传输； 3.支持多运营商4G卡混合组合； 4.支持WIFI 2.4G、5.8G多频覆盖； 5.安全协议：WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 802.11i ,802.1X WAPI； 6.工作环境：-20℃至45℃；工作电源：DC 8-32V； 7.支持外接车载式4G天线。 | 套 | 2 |
| 多链路5G聚合路由器 | 支持有线互联网与移动运营商互联网或专网5G接入并发聚合。 运营商网络支持： 5G、 4G、3G全网通。 5G模组支持电信、联通、移动任意组合，兼容2/3/4/5G 理论带宽：下行7.5Gbps，上行900Mbps 视频接口：HDMI 视频最大分辨率：1920*1080 视频直播功能：rtmp推流模式支持各大直播平台 WiFi模式：支持WiFi，802.11a/b/g/n/ac WiFi频段：2.4G、5.8G | 套 | 1 |
| 三层交换机 | 三层以太网交换机；传输速率≥10/100/1000Mbps；背板带宽≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率支持≥96Mpps/126Mpps；MAC 地址表≥16K；端口数量至少包含24个10/100/1000Base-T 以太网端口。 | 套 | 2 |
| 大副面打印机 | 功能:打印/复印/扫描；最大打印幅面 24英寸（A1+）；最大分辨率 2400x1200dpi；打印速度 26秒/页（A1）；内存 1GB；网络打印 支持有线/无线网络打印；接口类型 1000Base-T（RJ-45网络接口），USB2.0 Hi-Speed，WiFi 802.11；墨盒容量 颜色：染料墨水（C、M、Y），颜料墨水（K）；最小墨滴 5.5pl（C、M、Y），12pl（K）；线条精确度 ±0.1%；最小线条宽度 0.02mm；支持系统Windows10 64。 | 套 | 1 |
| 打印传真复印扫描一体机 | 彩色激光多功能一体机； 功能：打印/复印/扫描/传真；最大处理幅面： A4 ；打印最大速度：不低于18ppm；双面功能:手动；复印比例：30% 到 400%；网络功能：支持无线/有线网络打印 。 | 套 | 1 |
| 集中控制系统 | 具有控制、状态同步、设备状态监控、数据可视化等功能；能够建立三维车体模型，更加直观立体的对车内设备进行直观显示与操作；通过可视化操作界面实现对各类车载平台设备的控制、监视，包括机电类设备、供电设备、传感器、音视频矩阵、卫星通信设备等各类设备，同时能够实现视频信号预览，对摄像头进行控制；能够实时显示设备的工作状态、工作参数等数据；能够进行一键操作，实现一键开关电、一键展开/收藏等操作。 | 套 | 1 |
| 车顶前云台照明灯具 | 灯具功率：300W*2；灯具灯光形式：聚光透雾；控制方式：有线和无线控制 | 套 | 1 |
| 车顶前倒伏云台和摄像机外罩 | 系统工作电压：DC24V；水平旋转角度：360°；垂直旋转角度：330°；光通量：126000lm；设备工作环境温度：-30°～55°；灯具防护等级：IP67；灯具灯光形式：聚光透雾；控制方式：有线和无线控制；遥控距离：大于等于50米。车顶有紧急手动复位。 | 套 | 1 |
| 车顶升降杆 | 闭合高度：小于等于2m；展开高度：大于等于6.00m；额定载荷：大于等于50Kg；杆体节数：5；主杆尺寸：小于等于140×140mm；自重：小于等于75kg；操作方式：电动。电动/手动伸展时间 < 5min；无绳抗风能力：大于等于稳态8级风/极限风速12级风；定制螺旋线。 | 套 | 1 |
| 车顶升降控制器和相关配件 | 为提高自组网设备通信信号增益，根据升降杆顶端法兰盘尺寸定制玻璃钢天线夹具，可以挂载2根1.2米玻璃钢天线。 | 套 | 1 |
| 车顶天线和倒伏器 | 定制基站天线，左右不旋转，上下不低于0--90°，上方安装架承重不小于15Kg，满足所有车顶天线的需求。可以车内进行单独遥控，车顶有紧急手动复位。全车所需的天线安装。 | 套 | 1 |
| 望远镜 | 倍数不小于8X，重量不大于780g，3米水压防水，快速调焦，镜片高清镀膜 | 套 | 5 |
| 强光手电筒 | 重量小于0.7kg，材质：工程塑料，整机防水 | 套 | 5 |
| 车外照明 | 定制LED场地照明（需支持车身左右两侧，车尾照明）、裙边箱内照明、电缆箱工作灯等，安装在车身。 | 套 | 1 |
| 长排警灯警报器 | 1.8米长排警灯，内置8只LED频闪灯,两侧各1只LED巷灯，警报器功率：200W，总电流：15A，输出阻抗：6欧，输出电压：35V | 套 | 1 |
| 车身频闪灯 | 光源：采用“条”型频闪灯 数量：大于等于6只 超亮灯芯: 高质量防水 尺寸：长大于等于22cm，宽大于等于18cm，厚度大于等于3.5cm | 套 | 1 |
| 液压支撑腿 | 可单腿独立控制，同时可以全自动一键操作。 1.液压支撑腿选用进口自动调平液压支撑，具有一键式自动调平功能。单腿承载能力不小于车辆总重量的1/2，单腿支撑不小于7.7吨，支腿收起后离地高度不低于400mm；行程不低于500mm； 2.驱动形式：支撑腿采用24V直流泵驱动，不受市电控制，可自动收放，也可以每一个单独控制。 3.操作形式：支撑腿的控制采用面板式操作模式，放下支腿的过程不超过2分钟，收起的过程也不超过2分钟。 | 套 | 1 |
| 消防车辆安全行车系统 | 具备主动安全功能：通过毫米波雷达、超声波雷达和高清数字摄像头的探测运算，及时感知车辆行驶状态和路面数据，通过HUD的动态画面提醒驾驶员安全驾驶。 | 套 | 1 |
| 遮阳棚 | 抽拉平台上方1个1.9米，右侧登舱梯上方1个4.5米 | 套 | 1 |
| 车载分体式空调 | 超薄式-3P-变频（一拖一），室外机 220V 50HZ；制冷量7.2KW，制热量8.0KW，送风量m³/min：17.5/14.6/11.5，运作音dB（A）：37/34/31；使用环境：制冷-10至43℃CDB，制热-15至15.5℃WB。 | 套 | 2 |
| 车载顶置空调 | 军用空调，制冷量4500W，电热功率3000w，制冷消耗功率2500w，制热消耗功率3300w | 套 | 1 |
| 报警系统 | 一氧化碳烟感探测器，配温度、气压计 | 套 | 1 |
| 灭火器 | 3KG手提式干粉灭火器 | 套 | 2 |
| 电讯维修工具 | 电信弱电维修53件套 | 套 | 1 |
| 静音柴油发电机 | 20KW超静音柴油发电机，单相，侧置散热器，噪音水平7m/3m/1m：52/62/67 采用全水冷发电机组 使用异步发电机技术 | 套 | 1 |
| 发电机专用安全油箱 | 油箱采用不锈钢材质，带液面显示功能，油箱容量≥60L，满足发电机满载8小时工作量，管路及附件 | 套 | 1 |
| 发电机仓改造 | 发电机仓百叶窗，仓内壁隔音降噪处理 | 套 | 1 |
| UPS | 功率因数1，6KVA/6KW，主旁同源，输入输出220v交流，高度4U，尺寸长度 430*深度400 mm，重量11kg，机柜式安装，定制维修旁路模块，过载能力 105%~125% 5min；125%~150% 1min；>150% 载200ms；整机效率大于95.5%；防护等级IP20 电池模块：单模块内置16支12v9ah电池，后备备电60分钟，3U；主机与电池模块连接电缆。 | 套 | 1 |
| 免维护蓄电池 | 1. 要求总容量不低于100AH/12V，为整车直流设备供电 2.采用免维护电池；适应温度（－35－45℃）；安全防爆；深放电恢复性能要求好；无游离电解液，侧倒90度仍能使用。 | 套 | 2 |
| 充电机 | 1. 电池电压: 24VDC 2. 额定充电电流: 大于等于 20A 3.额定输入: 不低于185-265VAC 50Hz 4.效率: 大于等于90% 5.输入功率因素: 大于等于 70% 6.冷却: 强制风冷 7.防护等级: 大于等于IP20 8.输出短路/输入反接/充电器过温/电池过温/过压保护 9.外壳 :铝合金及阻燃塑料 | 套 | 1 |
| 电缆线盘 | 1.外接市电采用220V交流电。系统设备应在电压允许变动在-15%至+10%之内,频率允许变动范围在±4%之内正常工作； 2.配置1套不低于220V 50米输入电缆，全部电缆均采用航空插座，并配备电动/手动两用绞盘引入外市电。截面积载流量均能满足用电设备满载时的要求，电压降小于5％，中性线与相线相等截面。另配插头若干； 3.内部电源设备与外部电源连接的水密接头要求能到达IP67（防水6级标准）。 | 套 | 1 |
| 接地装置 | 1.要求各设备机柜均设有相互独立的机壳地和信号地，并分设接地汇流条。厢体与车体连接为同一导体，其接地端子设在车体外部。车移动使用时，由接地链条接地，静止使用时，由接地柱接地。车体避雷装置设置独立的接地体，并与车体绝缘，接地电阻不大于10Ω。提供防雷接地示意图； 2.接地每一联接处作除锈、去漆和防锈处理，用镀锌螺栓联接；配不低于10米接地线，配不低于900mm标准接地针。 | 套 | 1 |
| 配电改造 | 1.要求采用交直流分开控制的方式，在配电盘上配交流、直流电压显示、电流显示，频率显示等智能数字显示表，能清楚及时地观测各路供电状况。配电盘每个操作开关上都要有明晰的中文标注，简单易懂便于操作。并按交、直流分开设计，配电系统的设计应符合GB9378-88的要求； 2.交流配电箱、直流配电单元、逆变器输出交流配电单元的输出分路均要求满足车内所有设备用电分路需求，并预留备用分路； 3.配置交流配电箱，箱内设置地线排、零线排。预留有多个接线端子，其与输入输出分路的数量和容量相对应。向系统开关电源、空调、照明灯等设备供电。配电箱有电源间自动转换、缺零保护、过电压保护、过电流保护、浪涌保护及防雷击等措施。 | 套 | 1 |
| 供电系统防雷 | 1.要求采用进口品牌浪涌保护器，VG技术，C及防雷以上； 2.最大工作电压：230V； 3.漏电流: ＜1mA； 4.最大放电电流：大于等于40KA； 5.保护水平：大于等于1.25KV； 6.防护等级：大于等于IP20。 | 套 | 1 |
| 其他 |  |  |  |
| 车辆公告和上牌服务 | 提供公告，配合完成上牌 | 套 | 1 |
| 系统设计管理费用 | 车辆设计至交付过程中，技术沟通及系统设计、项目管理费用 | 套 | 1 |
| 运输及保险 | 车改厂-广东消防救援总队运费及路险 | 套 | 1 |
| 调试及培训费 | 全车设备操作、地面站联调。交付后对用户现场3次培训，每次2天时间；保证用户操作熟练能够从容面对应急工作。 | 套 | 1 |

包2：指挥中心配套补充设备

| 分项名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地基雷达 |  |  |  |
| 地基差分干涉合成孔径雷达 | 一、核心技术指标 1.调频连续波体制合成孔径雷达 2.有效射程：不小于4.0 km 3.工作湿度： 5%-95%（无凝露） 4.工作频段： 15.7GHz~16.7GHz 5.极化方式：单极化VV 6.不受天气影响、具备全天时、全天候工作能力 7.位移量监测精度：不低于0.1mm 8.空间分辨率：不低于0.3 m（距离）×4.5mrad（方位）（1km 处） 9.单次测量速度:最快可达1~10 分钟（可调整单轨观测速度） 10.系统带宽:200M-1000M（可根据场景特点，输入范围内的其它值） 11.监测范围:水平不小于90°，垂直不小于45°（观测距离不大于2km 时） 12.工作温度：-25℃~50℃ 13.具备基于动态PS 点的高级形变反演算法； 14.具备24 小时连续监测能力； 15.电源供电：可使用220V 交流供电，可使用常规柴油发电机供电。 16.具备智能运行功能，可识别雷达状态，自动参数配置，自动上电。 17. 集成自动控制系统，性能指标要求：处理器I5、内存8G 、2T 机械硬盘、4G独立显卡；支持网络类型： 联通4G（ TD-LTE/LTE FDD ） / 电信4G（TD-LTE/LTE FDD） 3G 网络制式： 联通3G（WCDMA）、WIFI 支持802.11 n/b/g标准， 支持2.4G 频段、内置LTE/UMTS/TD-SCDMA 天线； 内置WLAN 天线 附属功能： 1.具备形变颜色显示，声音报警、短信报警预警方式 其他要求： 1.具备数据对外接口并预留二次开发接口 2.交货产品为半年内生产的未使用过的产品 二、软件要求 1.中文软件界面 2.具备雷达数据在线和离线数据处理的 基本功能； 3.内存管理：软件可以设定原始回波数据是否保存 4.形变曲线数据保存：软件可以对打点结果形变曲线数值进行保存 5.能实时采集雷达信号，能够设置调整雷达工作参数； 6.能监测工作状态，设备具备自检； 7.报警阈值可根据形变量、形变速度、形变加速度设定，能自动报警 8.具备根据雷达定位定向信息，输出监测区域内像素点坐标及形变结果功能； 9.具备查看和远程控电功能； 10、单套软件具有二维显示和三维显示监测结果的功能。 11、软件具有通过网络自动发送报告邮件的功能 12、软件具有数据统计、弹窗提醒功能 三、其他要求 电源线缆1 根： 工作电压：≤50V、额定电流≤6A、电缆长度不含连接器长度，选用成缆接线，成缆外径＜Φ15mm； 控制线缆1 根：绝缘电阻常温条件下≥30MΩ（500V DC）、工作电压：≤30V、额定电流：5A； 网络线缆1 根：航空插头、绝缘电阻常温条件下≥30MΩ（500V DC）、工作电压：≤30V、通百兆信号； | 套 | 1 |
| 调试及培训费 | 地基差分干涉合成孔径雷达调试、培训与保障： 1、安装部署调试过程中，现场培训； 2、免费设备拆装、搬迁服务； 3、7*24小时电话技术支持服务，7*24小时现场技术支持服务； 4、紧急现场备件和备机服务 5、重大活动或事故派专家技术支撑与现场保障； | 套 | 1 |
| 其他专用设备 |  |  |  |
| 卫星座机电话 | 卫星频段：天通一号，接收频段：2170-2200MHz，发射频段：1980-2010MHz。 卫星天线：全向天线（无需对星），顶点增益不小于6dBi：45度最小值不小于2.5dBi， 卫星业务：卫星语音：1.2/2.4/4.0kbps，卫星数据：1.2～9.6kbps，卫星短信：140字节 支持地面运营商4G-LTE网络 具备室外通信单元和室内显控单元，其中通信单元由天通通信、北斗定位、收发天线、接口、电源等功能模块组成 蓝牙：支持 WIFI:支持wifi共享接入8位用户，支持远控APP进行卫星通话、发送卫星短信操作 定位：GPS/北斗 系统：Android 8.1及以上 内存：不小于1GB RAM + 8GB ROM 显示屏：不小于5.0寸显示屏，支持多点触控 SIM卡：4G卡 Nano SIM卡；卫星卡：Nano SIM卡，位于室外通信单元 内置电池：容量不小于6000mAh，通话时间不小于10小时 RJ11接口：支持 串口：显控单元支持RS232接口，默认波特率为384000bps 独立电源接口：支持12V--36V宽电压输入 连接线缆：标配15米，通过RS422数据协议进行通信。 工作温度：-20℃～55℃ 存储温度：-40℃～70℃ IP防护等级：室内显控单元：IP65；室外通信单元：IP67； 独立SOS键：一键SOS呼救，支持紧急短信和紧急电话 提供CCC证书、电信设备进网试用批文（入网证）、型号核准证等证件的复印件或扫描件 包施工安装调试 | 台 | 4 |
| 座机电话通信费 | 五年天通电话通信费，720分钟/年 | 套 | 4 |
| 3D打印机 | 激光固化成型 激光系统：355~425nm 涂铺方式：智能定位真空吸附涂层，可自由设置涂铺速度和真空度 打印尺寸：230*230*300mm 分层厚度：0.05-0.15mm 成型精度：±0.1mm（L≤100mm）或±0.1*L（L＞100mm） 定位精度：±0.0025mm/层 分辨率：0.0028mm 最大制作零件质量：50kg 数据格式：.SLC 电源：200-240VAC 50/60Hz, 单相, 15A 环境温度：20-26ºC 相对湿度：低于 40%，无霜结 采用高精度振镜电机，线性度≥99.9%，分辨率重复精度8u Rad 采用高精度传感器，准确区分张力层与液面层实时检测、自动调整液面至预设高度。同时具备自动补料功能（±400ml） 配套的3D制作和打印软件 | 台 | 1 |
| 3D打印机材料 | 环氧基高分子塑料材料 有红，白，黑，灰，黄等各种颜色 固化波长：355~425nm 最小特征：0.1mm 邵氏硬度：80D~90D 拉伸强度：50MPa~62MPa 拉伸模量：1700MPa~2900MPa 弯曲强度：55MPa~90MPa 弯曲模量：1400MPa~2300MPa 断裂伸长率：15~25% 粘度：±0.0025mm/层 线性收缩率：0.3~1% 热变形温度 55~90℃ | 套 | 50 |
| 智能会议终端 | CPU：32核 内存：128G 系统盘：300G 数据盘：500G 实时转写：即时反馈音频对应的识别文字结果转写，安静场景下普通话正确率达95%；粤语正确率达80%； 服务平均响应时间≤800ms； 支持智能分句：提取上下文相关的语义特征，结合停顿、基频信息等语音特征，进行子句划分，并在子句之间加注标点； 支持文本顺滑：剔除转写结果中的停顿词、语气词、重复词，使顺滑后文本更易读； 支持端点检测：对输入的音频流进行分析，确定用户说话的起始和终止； 噪音抑制：高效的噪音抑制能力，提高用户在千差万别的环境中识别效果； 支持数字规整：将汉字规整为阿拉伯数字，单位、格式为常用书面表达样式； 支持实时上屏：以弹幕的方式展示识别中间结果。 支持会前新建会议、会后查看会议记录、用户和权限管理 1. 简单会议：提供会议交互的可视化入口，核心功能包括：会议控制、即时校对编辑、敏感词屏蔽、转写文字实时图传等基本功能，并能够灵活扩展。系统支持按句回听、重点标记、语气词过滤、自动分段、自动优化文字结果等功能。 2. 投屏：汉语字幕投屏、材料投屏。 3. 专业会议：分议题开会、议题自由切换、会议类型和人员设置。 4. 音频转写：支持2G以内的pcm、wav、mp3格式的音频导入并进行转写识别。 | 台 | 1 |
| 全景相机 | 1.具备1/1.8英寸传感器 2.支持3D降噪 3.F2.2光圈 4.图传分辨率 7680*3840 @30 fps 5400*2700 @30 fps 3840*1920 @60 fps 5.码流类型CBR 6.主码流规格 7680*3840 @30 fps 子码流规格 3840*1920 @60 fps 7.视频压缩标准H.264/H.265 8.视频压缩码率1-100Mbps 9.支持协议rtmp/trsp/http IPV4/IPV6 TCP/UDP HDCP 10.WIFI 5.765Ghz 11.WIFI 通讯带宽40Mhz 12.网络接口 RJ45 1000Mbps 13.供电方式 12.5V/4A 14.防护 IP67 15.重量 约1kg 16.国军标认证 17.尺寸 172*68*68mm | 台 | 2 |
| 万兆多机位8KVR图传广播流媒体平台及服务器 | 1提供RTMP流媒体地址（上、下行） 2提供地址基础管理界面 3可支持光纤接入 4可支持2-50台前端设备数据接入 5可支持千人终端下行收看 | 台 | 1 |
| 全景8KVR头显及内置图传APP | 1.屏幕分辨率：3840*2160 2.WIFI：双频wifi 3传感器陀螺仪：1 KHz 高精度六轴传感器、光距离传感器 4光学设计：视场角105° 5机身重量：320g 6写入VR图传播放端开发版软件 7具备8KVR图传解码功能 8具备4KVR图传解码功能 9多机位切换 | 台 | 9 |
| 作战指挥笔记本电脑 | CPU：酷睿™ i7-1165G7 处理器 内存：16 GB 3733MHz 存储：512 GB NVMe PCIe 固态硬盘 重量≤ 1.33 千克 分辨率：3000 x 2000，260 PPI 屏幕支持触控，100% sRGB 色域（典型值），亮度不低于450 尼特 WLAN：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz 和 5 GHz 双频 蓝牙：5.1 电池：≥55wh，续航时间最长可支持 10 小时的 1080P 本地视频播放 摄像头：100 万像素隐藏式摄像头（720P HD） 预装正版Windows 10 | 台 | 4 |
| 移动平板终端 | CPU:八核，1 x Cortex-A77@3.13 GHz + 3 x Cortex-A77@2.54 GHz + 4 x Cortex-A55@2.05 GHz 内存：512 GB 配备前置和后置摄像头 电池：≥10000mAh，续航时间最长可支持播放本地 1080P 视频可达 14 小时 支持快充 网络：支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/2G，移动 5G/4G+/4G/2G WLAN：802.11a/b/g/n/ac/ax, MIMO, HE160 2.4 GHz 和 5 GHz 蓝牙：BT 5.2，支持 BLE，支持 SBC、AAC 定位：支持 GPS/AGPS（仅 5G 版支持）/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器：环境光传感器、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、重力传感器 配备触控笔（可磁吸在平板上），磁吸键盘 预装HarmonyOS 2 | 台 | 4 |
| 小型打印机 | 小巧便携 支持A4纸打印，300DPI高清打印 热转印打印 双模蓝牙 自动吸纸 可充电锂电池2000MAh 支持手机、平板、电脑打印 重量≤800g 配备打印盒5个 | 台 | 4 |
| 小型投影仪 | 显示技术：DLP 投影光源：LED USB接口、HDMI接口 电池容量≥8000mAh 最大兼容分辨率：1920*1080dpi 亮度：≥380ANSI 便携 | 台 | 4 |
| 小型音箱 | 续航≥10h 支持蓝牙、AUX连接播放 支持TF插卡播放 便携 | 台 | 4 |
| 三网聚合器 | 支持电信、移动、联通4G网络，可同时聚合不少于3张的SIM卡，转成WIFI和有线网络。 不少于3个SIM卡槽。千兆以太输出和输入网口。 WIFI频率双频2.4GHZ+5.8GHZ。不少于4根天线接口，不少于2根WIFI天线接口。 电池容量能支持连续工作时间不低于8小时。 产品尺寸约为20*15*5CM，重量≤1KG。 配套1张移动、1张联通、1张电信流量卡，每张卡有效期及流量不少于3年1000GB | 台 | 4 |
| 照明手电 | 1.满足GB30734-2014消防员照明灯具国家标准要求。 2.防爆性能：符合GB3836.1-2010 GB3836.4-2010国家防爆标准，防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130°C。 3.防尘防水性能：符合GB/T4207-2008的IP67标准。 4.光源：LED，额定功率：≥3W，使用寿命≥8万小时，能在-25℃-55℃范围内正常工作。 5.功能：具有强光、工作光、爆闪三挡功能，通过按压开关可以切换。 6.工作时间：强光，工作时间≥3小时；工作光，工作时间≥5小时。 7.电池：锂电池，电压≥3V，容量≥1.5Ah。 8.具有电量显示功能，可随时直观查询剩余电量。尾部红色警示方位灯设计。 9.充电：充电口采用USB接口，充电器采用插头交直流转换器分离式结构。 10.配件：配有可方便安装在消防帽盔和安全帽救援头盔上的安装支架，可任意调结照射方向。 带架包安装，投标时提供投标时提供检验报告和防爆证书。 | 台 | 4 |
| 测温仪 | 1.测温范围约介于-50～700℃；响应时间≤600毫秒（95%响应）； 2.温度分辨率约0.1℃，光谱响应约介于8μm至14μm，显示精度约0.2℃； 3.工作环境：0℃至40℃，10%至90%RH，非冷凝； 4.电源：激光瞄准打开时工作时间≥10小时； 5.手持式，LCD背光显示,激光瞄准，非接触测量物体温度，尺寸约200*150*50毫米，重量≤300克。 | 台 | 4 |
| 测距仪 | 1.测距量程约介于10m-1500m，距误差≤±0.5m，测距分辨率：约0.5m 2.连续工作时间≥10小时。 3.工作温度约介于-20至+50℃。 4.望远镜倍率≥5。 5.手持式激光测距，目镜内LCD显示，尺寸约110*80*50mm，重量≤300g。 | 台 | 4 |
| 有毒气体探测仪 | 1.检测气体种类：至少可检测氧气，一氧化碳，硫化氢和可燃气体。 2.灵敏度：氧气(0-30.0%)，一氧化碳(0-1000ppm)，硫化氢(0-500ppm)和可燃气体（0~100%LEL）。 3.功能：可更换及标定传感器,可探测气体－低限、高限、TWA和STEL气体报警，警报设定值均可调整。 4.外壳：耐磨外壳。 5.显示屏：≥2.5寸彩色显示屏幕，中文显示，并可切换英文。 6.电池：可充电锂电池；电池工作时间：≥20小时；充电时间：≤5小时。 7.防爆等级：EXiaⅡCT4 8.防尘防水等级：≥IP65。 9.内置电动泵，配置：带软管、充电器。 10.提供2年内传感器免费标定服务。 | 台 | 4 |
| 可燃气体探测仪 | 可检测可燃气体数不少于4种 测量范围:0~50%LEL 分辨率：0.1%LEL 基本误差：≤5%F.S 测量范围：-10~70℃ 相应时间：T90<10秒 恢复时间：<30秒 带显示屏 带声光报警 可充电 连续工作时间≥10小时 | 台 | 4 |
| 作战绘图工具 | 1整套工程制图工具，含笔、尺、圆规、橡皮擦、卷笔刀、胶带、戒刀 | 套 | 4 |
| 摄像机 | 内置麦克风 传感器类型：CMOS 光学防抖 对焦方式：自动/手动 五轴防抖 传感器像素：300万以上 静态有效像素：600万以上 动态有效像素：400万及以上 光学变焦倍数：20倍以上 带触控屏幕 配套64G高速内存卡、便携三脚架、2块原装电池、电池充电器 | 台 | 4 |
| 望远镜 | 1.外包橡胶防震，手持式。 2.观察放大倍数：≥16倍。 3.物镜口径：≥50mm。 4.出瞳距离：≤15mm。 5.防尘、防水、防雾，尺寸≤200x150x100mm，重量≤1kg。 | 台 | 4 |
| 大容量充电宝 | 额定容量≥20000mAh 支持45W+双向快充 USB输出：两口5V 2.1A/5V 3A AC输出：单口 ≥100W | 台 | 4 |
| 太阳能电板 | 1、可折叠，折叠尺寸约400*300mm±5%，展开尺寸约1800*400mm±5%。 2、额定功率约120W±5%。 3、输出接口带USB，能为笔记本电脑、相机、等设备直接充电。 4、重量≤5KG。 5、附带容量8W毫安以上户外电源，带USB、TYPE-C输出接口，能为多种设备直接充电，重量≤6KG。 | 套 | 4 |
| 携行箱 | 用于放置全勤指挥部灭火救援遂行携带配备，防水防震 | 套 | 4 |
| 集成费 |  |  |  |
| 集成费 | 三部分内容的系统集成费：按设备预算的5%。 1、地基差分干涉合成孔径雷达集成费 2、移动供电车集成费 3、指挥中心补充设施集成费 | 项 | 1 |

包3：电源车

| 分项名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车外形尺寸 | ≤12000㎜×2550㎜×4000㎜； 车身骨架：优质铝合金框架； 器材箱/工具箱：铝型材框架，带锁，铝合金卷帘门。 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定； 整车性能符合GB7956-1998《消防车消防性能要求及试验方法》的规定； 整车标记符合GB7258-2004《机动车安全技术条件》； 整车外部照明和信号装置符合GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》； 整车后下防护要求符合GB11567.1-2001《汽车和挂车后下部防护要求》； 整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2004 有关规定； 所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； 整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好； 所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理； 操作面板为全中文操作，全部汉字表述。显著位置设有中文操作流程图及永久性标识铭牌； 控制面板设置防水装置，并达到防湿、防淋标准, 蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。 车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层； |  |  |
| 800kW发电机组 | 1、机组整体性能要求：采用原装优质机组；额定功率（kW）：≥800；机组尺寸（长宽高mm）：≤4700×2200×2600；发电机组需结构紧凑、功率重量比小，模块化操作系统接线简单；采用电子调速系统，能使机组在承受瞬间加载时，频率降时迅速恢复； 2、发电机组性能要求：主用功率（kW）：≥800；备用功率（kW）：≥880；燃油消耗率（g/kWh）：≥200；绝缘等级：不低于H；防护等级：不低于IP21； 3、柴油发动机性能要求：发动机额定功率（kW）：≥800；发动机备用功率（kW）：≥880；缸数/排列：12/V；压缩比：≥15:1；起动方式：电启动；排气温度（℃）：≥450；燃油喷射方式：直喷；冷却方式：闭式水冷；励磁方式：无刷励磁；功率因数：0.8；相数和接线：三相，Y型； 4、燃油系统：油箱边带有油位表，设有低油位警报装置。燃油箱可供满载运行不小于12小时； 5、机组底盘：机组底盘要承受机组全部重量静载，而且还要承受汽车行驶过程中的交变动载，同时还要起到隔噪及固定连接的作用； 6、控制系统：具有完备的保护系统、程序化控制机组启动/停机、实时显示机组运转状态和参数，可形象化的报警和状态图形标识，快捷地显示机组信息、可记录历史记录，可以进行个性化功能扩展。 | 套 | 1 |
| 蓄电池 | 机组配置 | 只 | 4 |
| 断路器 | 机组配置 | 套 | 1 |
| 进气系统 | 进气系统须向柴油发动机提供清洁、流场均匀的空气，同时降低燃机进口向外部辐射的噪声。燃机发电机组的进气系统要求由进气百叶窗、过滤器、进气箱等组成。进气系统设有防雨功能 | 套 | 1 |
| 排气系统 | 排气系统将燃机工作后产生的尾气排入外界大气的通道，具备排烟消声器、软连接、波纹管、电动（手动）排气门及支承件等组成 | 套 | 1 |
| 底盘选择 |  |  |  |
| 驾乘室 | 舒适型（空气悬挂）司机座椅，具有收音机、中央门锁、电动门窗、电动后视镜、驾驶室前望地镜、安全带； 配备独立通风冷暖空调，室内LED照明； 座位设置：驾驶员空气悬浮座椅，座位不少于2人，乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求，并安装有三点式加长安全带； 适当位置配置储物箱； 车门设置：门开启角度不小于85°，并在门上设置有防滑安全扶手； 驾驶室后视镜安装要求：副驾驶侧门配盲区照地镜。 |  |  |
| 底盘车 | 燃油类型：0#柴油 依据标准：GB17691-2018国Ⅵ 轴数≥3 轴距≤5775+1400mm，总质量≥26000kg 驱动形式6×4或6×6 轮胎数≥10 轮胎规格≥295/80R22.5 18PR 轮距：前轮距2065 mm后轮距1850/1850 mm 整备质量≥7650 kg 前排乘客：≥2人 转向形式：方向盘 前悬后悬≥1450/3120mm 最高车速≥110km/h 发动机：6缸 发动机型式：涡轮增压中冷、电控共轨柴油机 额定功率≥246kw 排量≥7000ml； 制动：ABS系统，发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求； 适用于驾乘室的冷暖空调； 油箱：容积≥250L，加装滤网，油箱盖带锁； 轮胎295/80R22.5，最小转弯直径≤24m； 电源总开关：驾驶室内控及底盘手动双电源总开关；手动开关在电瓶附近操作方便； 车辆前后应各配备不少于4个障碍物探测雷达； 配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。 配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统） 汽车底盘须符合我国汽车改装标准，具备国家工信部认可公告，保证行驶安全性，适应一次性加油长途行驶，爬坡性能好，刹车性能好、密封性能好、具备一定涉水性能，滤芯器具备防沙功能。改装后整车应带有机组用油箱（满足机组满载运行12小时用油）、液压支撑系统(可根据路面状况调节平衡)，并符合国标要求。要求车辆改装后通过道路试验，并要求提供详细试验报告。 | 辆 | 1 |
| 厢体 | 厢体从前端向后依次布置操作间、柴油发电机组仓、排烟仓、器材仓，仓与仓之间有效分隔，预留检修门； 厢体表面采用铝合金板粘结，顶部用防滑花纹铝板铺设。厢体骨架采用高强度铝材焊接或铆接而成。厢体骨架在焊接过程应进行防锈处理； 厢体内外包型材、门结构采用高强度铝型材，各开孔和承重处均有骨架的预埋件，满足舱体的承重要求和安装要求。所有线束均预埋在方舱的大板内，线束规范整齐便于检修更换，线束应有抗磨绝缘保护层，抗老化、外露部位耐折弯。大板结构具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀鼠咬等性能；车厢装有登顶梯便于上顶部维护设备；电缆线盘、工具箱、接地装置、警戒设备等非上架物品均通过专用扎带及夹具存放于车厢内；尾部设置一个铝合金上翻门，厢门具有隔音、降噪、隔热的特点，厢体应设置排风百叶窗，厢体内具有自动空气循环功能，保证厢体内部空气流通顺畅；车身下部设置裙箱，作为专用工具箱存放绝缘毯、防雷、绝缘手套、电缆护桥及固定装置等工具、配件及其他物品；器材箱内部装有联动照明灯，由门开关控制，也可分别控制。 厢前端设有操作室,用于发电机组控制系统的操作。操作室与发电机组室防音隔开，并设有观察窗口及工作门，工作门可进出观察和检修发电机组。并悬挂电源车操作规程及日常维护保养须知。 箱体内、控制面板上及下围接线箱内均设有交流（AC220V）、直流(DC24V)两路照明系统及220V电源插座和防爆照明灯，电源插座可由机组或外接电源供电，并自带工具箱、电池架、灭火器。 车厢外装配倒车雷达及倒车影像。 |  |  |
| HDX定制 | 厢体整体外观平整、美观，结构布置合理，具备良好的防火、防雨、防尘、防锈等功能，同时具有良好的隔音降噪、防震抗震和通风降温等功能 | 套 | 1 |
| 降噪系统 | 整车降噪性能好，车辆整体噪音距车厢外1米非风口处不大于90dB | 套 | 1 |
| 排烟消音器 | 柔性减震垫套吊装 | 套 | 1 |
| 机组室维修门 | 方便工作人员对发电机组进行维护、检修 | 套 | 1 |
| 车厢后侧双开门 | 操作方便、安全可靠 | 套 | 1 |
| 内部照明设备 | 满足照明需求 | 套 | 1 |
| 厢体喷漆 | 采用先进喷涂技术和喷涂工艺，漆面均匀、美观 | 套 | 1 |
| 厢体美化 | 根据需方要求对车厢进行制作 | 套 | 1 |
| 辅助设备 |  |  |  |
| 液压支撑系统 | 支腿承载盘与地接触面积大，单位面积负荷小，稳定性能好 液压支撑系统能保持机组工作时能平稳运行，能在不平的路面使用时，调整机组工作平面，液压支腿安装形式为直立式 | 套 | 1 |
| 电缆绞盘 | 收、放自如 使用内藏式电动/手动电缆绞盘收放移动电源车电缆。装置需采用摆线针轮减速机构，结构紧凑。 | 套 | 1 |
| 配电控制柜 | 对整车配电系统进行控制操作 | 套 | 1 |
| 输出电缆 | 电缆一端采用进口MC快插，防护等级达到IP65，一端采用铜鼻子连接采用橡套软电缆， A、B、C、N每相采用3根1×240mm2规格电缆，50米/根 电缆可承受较大机械力作用，工作电压：450～750V；工作温度：-10℃－65℃。 | 米 | 600 |
| 倒车影像及行车记录仪一体机 | 可保证驾驶员行车及倒车安全 | 套 | 1 |
| 接地装置 | 20米1×25mm²接地线，配线盘，带接地钎 发电车发电机组与厢体、控制系统、加热系统、交直流输出输入系统、所有门与车架组成可靠的接地系统，并配备接地线及接地桩。发电车照明和检修用电部分的市电输入、发电机组输出均安装漏电保护系统 | 套 | 1 |
| 电缆快速连接器 | 方便，快捷，安全可靠 机组电力输出接线端采用铜鼻子。端子箱设于车厢内部，密封良好，防止车辆在雨天行驶时雨水渗入 | 套 | 12 |
| 升降照明灯 | 用于车辆夜间照明，车厢顶部配置有全方位电控照明灯，不工作时倒伏，工作时仰角抬起，可进行旋转、俯仰等动作，照明亮度高，照射距离可达1000米；气动升降杆，实现大面积的强光照明，灯杆升降高度：≥7.5m，照明功率≥4×1kW金卤灯 | 套 | 1 |
| 防火保护 | 车厢结构采用防火阻燃材料，消声器结构避免集火的可能性 |  |  |
| 智能灭火系统 | 气溶胶智能灭火系统，具备烟感、温感感应，可对发电车消防情况进行主动识别并进行声光报警，对消防灭火单元触发提供自动和手动执行选择 | 套 | 1 |
| 智能服务系统 | 对车辆运行状态进行实时监测与实时的报警服务 | 套 | 1 |
| 灭火器 | ABC干粉灭火器2kg | 只 | 4 |
| 警灯警报 | 驾驶室顶部设置爆闪警灯，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统(功率≥100瓦)，在驾驶室可控制扩音器。在车厢两侧、尾部等安装爆闪灯 |  |  |
| 随车文件 | （包括但不限于以下内容）： 底盘使用说明书； 底盘维修手册； 底盘质量保修卡； 底盘合格证； 底盘零配件目录； 发动机号码拓印件； 底盘号码拓印件； 使用说明书（含操作光盘）； 整车合格证； 跟踪服务卡； 交接清单。 上装使用说明书（中文）（包括控制气路、电路配线图、照明控制系统等） 上装零件目录图册或光盘（2套） 出厂检验证书、测试报告、调整记录，检查保养手册（1套） 其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等 易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式）（1份） | 套 | 1 |
| 售后服务要求 | 投标人售后服务网络覆盖广泛，确保车辆使用。 针对本项目和投标货物技术要求，提供免费的首次保养服务。 设立售后服务及投诉热线。 定期开展用户回访工作，跟踪车辆使用情况。 根据车辆使用情况提供保养提示服务。 培训要求：厂家需派员前往我单位免费培训车辆的操作使用及维护保养。 |  |  |